### Használati utasítás

Lithofin MN – Palaolaj

## Lithofin MN – Schieferöl

Leírás:	A Lithofin MN-Palaolaj egy oldószertartalmú speciális ápolószer minden palából készült burkolatra.

Tulajdonságok:	A Lithofin MN-Palaolaj jelentősen felerősíti a burkolat természetes színét és struktúráját, a felületnek gyenge fényt kölcsönöz, melynek mértékét polírozással megnövelhetjük. A színmélyítő hatásnak köszönhetően a korábbi foltok jól elfedhetőek. Ideális régebbi, kivilágosodott burkolat kinézetének felfrissítésére. A Lithofin MN-Palaolaj használatával a felület vízzáróvá és tartósabbá tehető, a szer nem képez réteget és nem gyantásodik el, a levegőaktivitás nem változik.

Alkalmazási 	A Lithofin MN-Palaolaj alkalmas minden nem polírozott, tehát pl. bányanyers, terület: 	hasított, finoman csiszolt felületű agyagpalára. Használatát beltérben javasoljuk.

Alkalmazás:	A Lithofin MN-Palaolajat használat előtt rázzuk fel, a padlófűtést kapcsoljuk ki. Új burkolatnál a teljes kiszáradás után (kb. 4-8 hét) a tiszta felületre ecsettel vagy hengerrel bőségesen és egyenletesen vigyük fel, majd hagyjuk megszáradni. Elszennyeződött vagy már kezelt felületnél a szert szintén bőségesen vigyük fel, néhány perc eltelte után a feloldott szennyeződést távolítsuk el. A Lithofin MN-Palaolajat ismételten kenjük fel a burkolatra, majd hagyjuk megszáradni. Ha szükséges, a munkafolyamatot ismételjük meg. Erős szennyeződés esetén a Lithofin MN-Alaptisztító, míg a rendszeres felmosáshoz a Lithofin MN-Wash & Clean Nemeskőszappan használatát javasoljuk.

Figyelmeztetés!	A Lithofin MN-Palaolaj +10 (C alatt kicsapódhat. Ebben az estben szobahőmérsékleten alaposan rázzuk addig, míg a szer ismét áttetsző nem lesz.

Adagolás:	A burkolat szívóképességétől függően kb. 30 m2/liter.

Tárolás:	Száraz, 10-20 (C közötti hőmérsékletű helyen. Gyermekek elől elzárandó. Felbontatlanul kb. 4 évig felhasználható.

Biztonság:	Kerüljük a Lithofin MN-Palaolaj szembe, szájba kerülését, bőrrel való érintkezést, a keletkező gőzt ne lélegezzük be. Száradás után nem tartalmaz egészségre ártalmas anyagokat. Alkalmazás előtt a fogyasztási és az élelmiszercikkeket távolítsuk el a helyiségből.

Összetétel:	viasz, gyanta, alifás és aromás szénhidrogének