### Használati utasítás

Lithofin WAX-OFF

## Viasz- és olajeltávolító

Leírás:	A Lithofin WAX-OFF egy oldószertartalmú tisztítószer olajos, zsíros és egyéb szennyeződésekre.

Tulajdonságok:	A Lithofin WAX-OFF könnyen oldja a kőápoló szereket, viaszt, kátrányt, aszfaltot, bitument, ragasztómaradékot, fugamaradványt, zsírt, olajat stb., melyek ezután vízzel könnyen lemoshatók.

Alkalmazási 	A Lithofin WAX-OFF alkalmas minden természetes és műkőre, mint pl.
terület:	polírozott és csiszolt márványra, gránitra, mészkőre, travertinre, Solnhofeni
 	lapra, gress lapra, téglára, cottóra, kerámiára, klinkerre stb.

Alkalmazás:	Hígítatlanul vigyük fel a Lithofin WAX-OFF-ot a száraz felületre. 5-20 percig hagyjuk hatni, időnként kefével sikáljuk át. Ha a szennyeződés teljes mértékben feloldódott, egy kevés vizet adjunk hozzá, sikáljuk át még egyszer, majd a szennyeződést távolítsuk el és bő vízzel öblítsük le a felületet. Amennyiben nem minden szennyeződés oldódik fel, száradás után a munkafolyamatot ismételjük meg még egyszer.

Figyelmeztetés!	A 0 (C alatti és a +20 (C feletti burkolat hőmérsékletnél a Lithofin WAX-OFF nem használható. Ha van padlófűtés, azt előzőleg kapcsoljuk ki. A lakkozott felületet, linóleumot, gumit és a műanyagot oldja. Feltétlenül próbáljuk ki egy kisebb, nem feltűnő helyen.

Adagolás:	A szennyeződés mértékétől függően kb. 7-15 m2/liter.

Tárolás:	Hűvös és száraz helyen, felbontatlanul kb. 4 évig felhasználható. Gyermekek elől elzárandó.

Biztonság:	A felvitelnél a helyiségben jól ki kell szellőztetni vagy ,,A” típusú védőmaszkot hordani. A munka előtt a fogyasztási és az élelmiszercikkeket távolítsuk el.

Összetétel:	>30% alifás és aromás szénhidrogének, 5-15% nem ionos tenzidek, Limonene, segédanyagok.