Használati utasítás

Lithofin MN – Kővédő - selyemfényű

## Lithofin MN – Versiegelung

Leírás:	A Lithofin MN - Kővédő - selyemfényű egy használatra kész, selyemfényű kővédőszer.

Tulajdonságok:	A Lithofin MN - Kővédő - selyemfényű egy selyemfényű filmréteget képez, elzárja a kezelt felület pórusait, azt vízzáróvá teszi, így a nedvesség és a víz által feloldott károsító anyagok nem jutnak a kő belsejébe, leperegnek róla. Emellett a burkolat természetes színét és struktúráját kiemeli, mélyíti, a felületnek nedves hatást kölcsönöz, fényessé teszi. Elsősorban beltérre ajánlott. A felület szennyeződésveszélye lényegesen kisebb lesz, könnyen takaríthatóvá válik, de nem teszi csúszóssá és nem sárgul be. A levegőaktivitás és a vízpára áteresztőképesség nem fog csökkenni.

Alkalmazási 	A Lithofin MN - Kővédő - selyemfényű alkalmas minden szívóképes, nem terület: 	polírozott, tehát pl. bányanyers, fűrészelt, mattcsiszolt felületű természetes és
 	műkőre, betontermékekre, klinkerre, stb.

Alkalmazás:	A Lithofin MN - Kővédő - selyemfényűt a teljes kiszáradás után (kb. 4-8 hét) a szennyeződésmentes felületre puha ecsettel vagy hengerrel egyenletesen vigyük fel. Erősen szívóképes felület esetén az eljárást ismételjük meg. A kővédő beszívódása után a felesleges mennyiséget egy száraz ronggyal töröljük le. Javasoljuk a kővédő kétszeri felvitelét.

Figyelmeztetés!	A burkolat hőmérsékletnek +5 (C és +25 (C között kell lennie, a padlófűtést előzőleg kapcsoljuk ki. Nem szívóképes, nedves és polírozott felületű burkolatra nem alkalmas. Oldószer-érzékeny felületet, üveget, műanyagot, fa- és lakkozott burkolatot védjük a szertől.

Adagolás:	A burkolat szívóképességétől függően kb. 10-20 m2/liter.

Száradási idő:	Kb. 1-2 óra, a teljes száradás 24 óra elteltével következik be, ez idő alatt ne takarjuk le a felületet.

Tartósság: 	Az igénybevételtől függően kültéren 2-3 évig, beltérben 3-5 évig.

Tárolás:	Száraz és hűvös helyen. Gyermekek elől elzárandó. Felbontatlanul kb. 
4 évig felhasználható.

Biztonság:	A felvitelnél a helyiségekben jól ki kell szellőztetni, vagy „A” típusú védőmaszkot hordani. Alkalmazás előtt a fogyasztási és az élelmiszercikkeket távolítsuk el a helyiségből. A visszamaradó hatóanyag nem jelent veszélyt az egészségre.

Összetétel:	gyanta, szénhidrogének, adalékanyagok