### Használati utasítás

Lithofin MN – márvány- és gránitfényező folyadék

## Lithofin MN – Politur flüssig

Leírás:	A Lithofin MN–márvány- és gránitfényező folyadék egy oldószertartalmú, trichlorethiléntől mentes polírozó, beltéri nagy felületek kezelésére.

Tulajdonságok:	A Lithofin MN–márvány- és gránitfényező folyadék használatával a burkolat felszínén egy polírozható film keletkezik, melynek fénye kézi vagy gépi polírozással nagymértékben növelhető. A kő színét és struktúráját felfrissíti, csillogóvá teszi. A felület ellenállóbb lesz a szennyeződés, karcolódás ellen, könnyen takaríthatóvá válik, az elért hatás hosszan tartó. A Lithofin MN–márvány- és gránitfényező folyadék alkalmas az újonnan lefektetett természetes kövek és betontermékek ápolására, kinézetük szebbé tételére. Kőápoló szerként használva pedig felfrissíti a lemattult, fénytelen, illetve fakó burkolatokat. Lithofin MN–márvány- és gránitfényező folyadék ellenáll az általános háztartási szennyeződéseknek és savaknak, de pl. a nitrohígító, benzin ellen nem nyújt védelmet.

Alkalmazási	A Lithofin MN–márvány- és gránitfényező folyadék alkalmas minden
terület:	finoman csiszolt és polírozott felületű természetes kőre, pl. márványra,
 	mészkőre, Solnhofeni lapra, valamint betontermékre, műkőre, műmárványra,
    	terazzora. Használatát beltérben javasoljuk.

Alkalmazás:	A Lithofin MN–márvány- és gránitfényező folyadékot felrázás után, a tiszta, száraz, viasz- és olajmentes felületre tiszta ronggyal, bőségesen és egyenletesen vigyük fel, majd hagyjuk megszáradni. Száradás után egy finom kendővel, kézzel vagy géppel polírozzuk fel. Erős szívású felület esetén a munkafolyamatot ismételjük meg. Ha szükséges, a szert Lithofin MN-alaptisztító – savmentes-sel, Lithofin MN–oldószerrel vagy Lithofin MN-intenzív tisztítóval távolíthatjuk el.

Figyelmeztetés!	A burkolat hőmérsékletnek +10 (C és +30 (C között kell lennie, a padlófűtést előzőleg kapcsoljuk ki. Oldószer-érzékeny felületet pl. üveget, műanyagot védjük a szertől. Kerüljük a Lithofin MN–márvány- és gránitfényező folyadék szembe, szájba kerülését, bőrrel való érintkezését, a keletkező gőzt ne lélegezzük be.

Adagolás:	A burkolat szívóképességétől függően kb. 10-20 m2/liter.

Tárolás:	Száraz, hűvös és zárt helyen. Gyermekek elől elzárandó. Felbontatlanul kb. 
4 évig felhasználható.

Biztonság:	Lithofin MN–márvány- és gránitfényező folyadék száradás után nem tartalmaz egészségre ártalmas anyagokat.

Összetétel:	Viasz, gyanta, szénhidrogén.