| 2040 Budaörs, Károly király u. 16. Tel.: (23)500-770 Fax: (23)500-771 | TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT |
| --- | --- |
| Készítmény neve: Lithofin Fleckstop W |
| 1. Gyártó cég neve: Lithofin AG Heinrich-Otto-Straße 42 D-73240 Wendlingen Telefon: +49 (0)7024-94 03 0 | 2. Összetétel: Kémiai jellemző: vizesbázisú impregnálószer. Veszélyes anyagösszetétel: Propan-2-ol |
| 3. Javasolt felhasználási cél: impregnálószer | 4. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: folyékony Szín: színtelen, átlátszó Illat: termékspecifikus |
| 5. Lehetséges veszélyek: Különleges veszélyesség emberre, környezetre nincs. |
| 6. Elsősegélynyújtási intézkedések: Általános előírások: A szennyeződött, átnedvesedett ruhát azonnal vegyük le. Belégzés esetén: Friss levegőről gondoskodjunk. Bőrre jutáskor: Azonnal mossuk le a bőrfelületet vízzel és szappannal. Szembe jutás esetén: A szemet bő vízzel alaposan mossuk ki és orvossal konzultáljunk. Lenyelés esetén: Ne hánytassuk a sérültet! Bőségesen itassunk vele vizet. Hívjunk orvost. |
| 7. Tűzvédelmi intézkedések: Alkalmas oltószer: Maga a termék nem ég. A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel. Különös veszélyeztetettséget jelent az anyag, vagy maga a készítmény, annak égéstermékei, vagy a keletkező gázok: Tűz esetén veszélyes gázok képződhetnek. |
| 8. Intézkedések baleset esetén: Személyre vonatkozó elővigyázati intézkedések: Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Viseljünk egyéni védőruházatot. Környezetvédelmi intézkedések: Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Tisztítási eljárás: A kiömlött anyagot folyadékmegkötő anyaggal (pl. homok, fűrészpor, univerzális kötőanyag) itassuk fel. |
| 9. Kezelés és tárolás: Utalások a biztonságos kezeléshez: A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó szokásos óvintézkedéseket vegyük figyelembe. Utalások tűz - és robbanásvédelemre: Semmilyen különleges intézkedés nem szükséges. Tárolás: Fagytól védjük. A tartályt jól lezárva, hűvös és jól szellőző helyen tároljuk. |
| 10. Minőségbiztonsági adatok: Vízben való oldhatóság: nem oldható Forráspont: >80 °C Sűrűség: kb. 1 g/cm3 Gyulladási pont: >21 °C | 11. Stabilitás és reakciókészség: Semmilyen veszélyes reakció nem ismert. |
| 12. Szabályozási információk: Címkézésre vonatkozó előírások: A termék az EK-irányelvek szerint nem jelölésköteles anyag. Nemzeti előírások: Vízveszélyeztetési osztály: 1 VwVwS (17.05.1999) – DE |
| 13. Szállításra vonatkozó előírások: Szárazföldön történő szállítás ADR/RID (GGVSE): Megnevezés: Nem veszélyes áru Tengeri úton történő szállítás IMDG (GGVSee): Megnevezés: Nem veszélyes áru Légi úton történő szállítás: ICAO/IATA-DGR: Megnevezés: Nem veszélyes áru | 14. Egyéb Adatok: R 11 Tűzveszélyes. R 36 Szemizgató hatású. R 67 Gőzök álmosságot és szédülést okozhatnak. |
| HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Leírás: A Lithofin Fleckstop W egy speciális, vizesbázisú, oldószermentes impregnálószer. Tulajdonságok: A Lithofin Fleckstop W beszívódik a kezelt felület pórusaiba, így a nedvesség és a víz által feloldott károsító anyagok nem jutnak a burkolat belsejébe, leperegnek róla. Az olaj és zsír nem szívódik be, a szennyeződésekkel együtt lemosható. A polírozott felületen az impregnálás előtt bor, narancslé, cola stb. miatt keletkező matt fényű részek a Lithofin Fleckstop W használatával mérsékelhetőek. A felület szennyeződésveszélye lényegesen kisebb lesz, könnyen takaríthatóvá válik. A levegőaktivitás és a vízpára áteresztőképesség nem fog csökkenni. A burkolat színe néhány kőtípusnál kis mértékben elmélyülhet. Alkalmazási terület: A Lithofin Fleckstop W alkalmas minden szívóképes természetes és műkőre, betontermékekre, cottóra, terrakottára stb., polírozott, mattcsiszolt és bányanyers felületre, stb. Alkalmazás: A Lithofin Fleckstop W-t a teljes kiszáradás után (kb. 4-8 hét) a szennyeződésmentes felületre puha ecsettel, hengerrel vagy kerti permetezőgép segítségével egyenletesen vigyük fel. Nagy szívóképességű felület esetén az eljárást kb. 5 perc után ismételjük meg. A felesleges mennyiséget kb. 1-2 percen belül töröljük le egy száraz ronggyal. Ha a száradási folyamat már megkezdődött, egy textíliát Lithofin Fleckstop W-vel nedvesítsünk be, majd a felesleges szert távolítsuk el. Javasoljuk az impregnálószer kétszeri felvitelét. Figyelmeztetés! A burkolat hőmérsékletnek +10 (C és +25 (C között kell lennie, a padlófűtést előzőleg kapcsoljuk ki. Nem szívóképes és nedves burkolat nem impregnálható. Fa, üveg, pvc és lakozott felületet védjük a szertől, valamint az impregnálás után a felületet 2-3 napig védjük az esőtől és a nedvességtől. Adagolás: Az alaptalaj szívóképességétől függően kb. 10-20 m2/liter. Száradási idő: Kb. 1 óra, a teljes száradás 48 óra elteltével következik be, ez idő alatt ne takarjuk le a felületet. Tartósság: Az igénybevételtől függően kültéren 2-3 évig, beltérben 3-5 évig. Tárolás: Száraz és hűvös helyen. Gyermekek elől elzárandó. Felbontatlanul kb. 3 évig felhasználható. Biztonság: A felvitelnél a helyiségekben jól ki kell szellőztetni. Száradás után az egészségre nem jelent veszélyt. Összetétel: Víz, polimerek, segédanyagok. |
| Jótállás – szavatosság A törvényes előírások szerint szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségi követelményeit. | Gyártás időpontja: |
| A Szállítói megfelelőségi nyilatkozat a garancia idő végéig érvényes. Minőségi bizonylat kiállítója: Tamás Attila ügyvezető igazgató |