| 2040 Budaörs, Károly király u. 16. Tel.: (23)500-770 Fax: (23)500-771 | TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT |
| --- | --- |
| Készítmény neve: Lithofin MN Színmélyítő |
| 1. Gyártó cég neve: Lithofin AG Heinrich-Otto-Straße 42 D-73240 Wendlingen Telefon: +49 (0)7024-94 03 0 | 2. Összetétel: Kémiai jellemző: oldószertartalmú impregnáló Veszélyes anyagösszetétel: xilol (minden izomer), Nafta (kőolaj), Oldószernafta (kőolaj). Pótlólagos adat: benzoltartalom: <0,1% |
| 3. Javasolt felhasználási cél: impregnálószer | 4. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: folyékony Szín: színtelen, átlátszó Illat: aromás |
| 5. Lehetséges veszélyek: R10 Gyúlékony. R20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas. R37 Izgatja a légutakat. R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. |
| 6. Elsősegélynyújtási intézkedések: Általános előírások: A szennyeződött, átnedvesedett ruhát azonnal vegyük le. Belégzés esetén: Friss levegőről gondoskodjunk. Bőrre jutáskor: Azonnal mossuk le a bőrfelületet vízzel és szappannal. Szembe jutás esetén: A szemet bő vízzel alaposan mossuk ki és orvossal konzultáljunk. Lenyelés esetén: Ne hánytassuk a sérültet! Bőségesen itassunk vele vizet. Hívjunk orvost. |
| 7. Tűzvédelmi intézkedések: Alkalmas oltószer: hab, oltópor, szén-dioxid, homok. Biztonsági okokból alkalmatlan oltószer: vízsugár. Különös veszélyeztetettséget jelent az anyag, vagy maga a készítmény, annak égéstermékei, vagy a keletkező gázok: Tűz esetén veszélyes gázok képződhetnek. |
| 8. Intézkedések baleset esetén: Személyre vonatkozó elővigyázati intézkedések: Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Viseljünk egyéni védőruházatot. Környezetvédelmi intézkedések: Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Tisztítási eljárás: A kiömlött anyagot folyadékmegkötő anyaggal (pl. homok, fűrészpor, univerzális kötőanyag) itassuk fel. |
| 9. Kezelés és tárolás: Utalások a biztonságos kezeléshez: Csak jól szellőző helyen alkalmazzuk. Oldószernek ellenálló eszközöket alkalmazzunk. A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó szokásos óvintézkedéseket vegyük figyelembe. Utalások tűz – és robbanásvédelemre: Tartsuk távol gyújtóforrásoktól. – Ne dohányozzunk. Az elektrosztatikus feltöltődést meg kell akadályozni. Tárolás: A tartályt jól lezárva, hűvös és jól szellőző helyen tároljuk. Tárolási osztály: 3 |
| 10. Minőségbiztonsági adatok: Vízben való oldhatóság: nem oldható Gyulladási pont: >23 °C Alsó robbanási határ: kb. 0,6 Vol-% Sűrűség: kb. 0,9g/cm3 Felső robbanási határ: kb. 8 Vol-% Forráspont: >130 °C | 11. Stabilitás és reakciókészség: Kerülendő körülmények: Semmilyen veszélyes reakció nem ismert. |
| 12. Szabályozási információk: Címkézésre vonatkozó előírások: A termék az EK-irányelvek szerint került osztályozásra. Megjelölés: Xn Egészségre ártalmas, N Veszélyes a környezetre Nemzeti előírások: Vízveszélyeztetési osztály: 2 VwVwS (17.05.1999) – DE |
| 13. Szállításra vonatkozó előírások: Szárazföldön történő szállítás ADR/RID (GGVSE): UN-szám: 1993 gyúlékony folyékony anyag, ha másként nincs megnevezve (tesztbenzin), 3, III Tengeri úton történő szállítás IMDG (GGVSee): UN-szám: 1993 gyúlékony folyékony anyag, ha másként nincs megnevezve (tesztbenzin), 3, III Légi úton történő szállítás: ICAO/IATA-DGR: UN-szám: 1993 gyúlékony folyékony anyag, ha másként nincs megnevezve (tesztbenzin), 3, III | 14. Egyéb Adatok: R10 Gyúlékony. R20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas. R37 Izgatja a légutakat. R38 Bőrizgató hatású. R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R67 Gőzök álmosságot és szédülést okozhatnak. |
| HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Leírás: A Lithofin MN Színmélyítő használatra kész impregnálószer kiemeli a kő színét, védelmet nyújt a víz és a szennyeződések ellen, így a burkolat könnyen takaríthatóvá válik. Tulajdonságok: A Lithofin MN Színmélyítő beszívódik a kezelt felület pórusaiba, azt vízzáróvá teszi, így a nedvesség és a víz által feloldott károsító anyagok nem jutnak a kő belsejébe, leperegnek róla. A burkolat természetes színét és struktúráját kiemeli, mélyíti, a felületnek nedves hatást kölcsönöz, nem teszi fényessé, ezért a fakó és színtelen kövekre ajánljuk. A felület szennyeződésveszélye lényegesen kisebb lesz, könnyen takaríthatóvá válik, de nem teszi csúszóssá. A levegőaktivitás és a vízpára áteresztőképesség nem fog csökkenni. Alkalmazási terület: A Lithofin MN Színmélyítő alkalmas minden porózus, szívóképes, nem polírozott tehát pl. bányanyers, fűrészelt, mattcsiszolt felületű természetes és műkőre, betontermékekre, klinkerre, stb. Alkalmazás: A Lithofin MN Színmélyítőt a teljes kiszáradás után (kb. 2-3 hét) a szennyeződésmentes felületre puha ecsettel vagy habhengerrel egyenletesen vigyük fel. Erősen szívóképes burkolatoknál az eljárást ismételjük meg. Gyengén szívóképes felületen a bőségesen felvitt Lithofin MN Színmélyítő fényesedést okozhat. Ha ezt szeretnénk elkerülni, akkor a felesleges mennyiséget töröljük le egy száraz ronggyal. Javasoljuk az impregnálószer kétszeri felvitelét. Figyelmeztetés! A burkolat hőmérsékletnek +5 (C és +25 (C között kell lennie, a padlófűtést előzőleg kapcsoljuk ki. Nem alkalmas polírozott ill. nem szívóképes felületeken. Érzékeny felületet, üveget, műanyagot, fa- és lakkozott burkolatot védjük a szertől. Adagolás: A burkolat szívóképességétől függően kb. 5-10 m2/liter. Száradási idő: Kb. 30 perc, a teljes száradás 24 óra elteltével következik be, ez idő alatt a felületet védjük a víztől és az esőtől. Tartósság: Az igénybevételtől függően kültéren 2-3 évig, beltérben 3-5 évig. Tárolás: Száraz és hűvös helyen. Gyermekek elől elzárandó. Felbontatlanul kb. 4 évig felhasználható. Biztonság: A felvitelnél a helyiségekben jól ki kell szellőztetni vagy „A” típusú védőmaszkot hordani. A munka előtt a fogyasztási és az élelmiszercikkeket távolítsuk el. A visszamaradó hatóanyag nem jelent veszélyt az egészségre. Összetétel: sziloxán, gyanta, szénhidrogén, segédanyagok |
| Jótállás – szavatosság A törvényes előírások szerint szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségi követelményeit. | Gyártás időpontja: |
| A Szállítói megfelelőségi nyilatkozat a garancia idő végéig érvényes. Minőségi bizonylat kiállítója: Tamás Attila ügyvezető igazgató |