| 2040 Budaörs, Károly király u. 16. Tel.: (23)500-770 Fax: (23)500-771 | TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT |
| --- | --- |
| Készítmény neve: Lithofin KUKÜ - Cementfátyol eltávolító - extra erős |
| 1. Gyártó cég neve: Lithofin AG Heinrich-Otto-Straße 42, D-73240 Wendlingen Telefon: +49 (0)7024-94 03 0 | 2. Összetétel: Kémiai jellemző: savas tisztítószer Veszélyes anyagösszetétel: sósav, hangyasav |
| 3. Javasolt felhasználási cél: tisztítószer | 4. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: folyékony Szín: sárgás Illat: állott |
| 5. Lehetséges veszélyek: R 34 Égési sérülést okoz R 37 Izgatja a légutakat |
| 6. Elsősegélynyújtási intézkedések: Általános előírások: A szennyeződött, átnedvesedett ruhát azonnal vegyük le. Belégzés esetén: Friss levegőről gondoskodjunk. Bőrre jutáskor: Azonnal mossuk le a bőrfelületet vízzel és szappannal. Szembe jutás esetén: A szemet bő vízzel alaposan mossuk ki és orvossal konzultáljunk. Lenyelés esetén: Ne hánytassuk a sérültet! Bőségesen itassunk vele vizet. Hívjunk orvost. |
| 7. Tűzvédelmi intézkedések: Alkalmas oltószer: Maga a termék nem ég. A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel. Különös veszélyeztetettséget jelent az anyag, vagy maga a készítmény, annak égéstermékei, vagy a keletkező gázok: Hidrogén-klorid (HCl) |
| 8. Intézkedések baleset esetén: Személyre vonatkozó elővigyázati intézkedések: Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Viseljünk egyéni védőruházatot. Környezetvédelmi intézkedések: Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Tisztítási eljárás: A kiömlött anyagot folyadékmegkötő anyaggal (pl. homok, fűrészpor, univerzális kötőanyag) itassuk fel. |
| 9. Kezelés és tárolás: Utalások a biztonságos kezeléshez: Csak jól szellőző helyen alkalmazzuk. A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó szokásos óvintézkedéseket vegyük figyelembe. Utalások tűz – és robbanásvédelemre: Semmilyen különleges intézkedés nem szükséges. Tárolás: A tartályt jól lezárva, hűvös és jól szellőző helyen tároljuk. Tárolási osztály: 8B |
| 10. Minőségbiztonsági adatok: Vízben való oldhatóság: nem oldható Gyulladási pont: nincs adat PH érték: <2 Forráspont: >90 °C Sűrűség: kb. 1,1 g/cm3 | 11. Stabilitás és reakciókészség: Kerülendő körülmények: Fémekkel hidrogénfejlődés mellett reagálva robbanásveszélyes. Veszélyes bomlástermékek: Klór-hidrogén |
| 12. Szabályozási információk: Címkézésre vonatkozó előírások: A termék az EK-irányelvek szerint került osztályozásra. Megjelölés: C maró Nemzeti előírások: Vízveszélyeztetési osztály: 1 VwVwS (17.05.1999) – DE |
| 13. Szállításra vonatkozó előírások: Szárazföldön történő szállítás ADR/RID (GGVSE): UN-szám: 1760 maró folyadék, ha másként nincs megnevezve (sósav), 8, III Tengeri úton történő szállítás IMDG (GGVSee): UN-szám: 1760 maró folyadék, ha másként nincs megnevezve (hidrogén-klorid sav), 8, III Légi úton történő szállítás: ICAO/IATA-DGR: UN-szám: 1760 maró folyadék, ha másként nincs megnevezve (hidrogén-klorid sav; oldat), 8, III | 14. Egyéb Adatok: R 34 Égési sérülést okoz . R 35 Súlyos marásokat idéz elő. R 37 Izgatja a légutakat |
| HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Leírás: A Lithofin KUKÜ egy nagyaktivitású, sokoldalúan felhasználható, savtartalmú speciális tisztítószer. Tulajdonságok: A Lithofin KUKÜ oldja a habarcsmaradványt, cementfátylat, cementkivirágzást, kemény felszíni elszíneződéseket, rozsda- és vízkőlerakódást, algák és moszatok által okozott szennyeződéseket, melyek ezután vízzel könnyen lemoshatóak. Alkalmazási terület: A Lithofin KUKÜ alkalmas minden saválló természetes és műkőre, betontermékekre, klinkertéglára, kerámiára, gress lapra. Polírozott és mattcsiszolt felületre nem használható. Alkalmazás: A tisztítandó felületet vízzel nedvesítsük be. A szennyeződés fajtájától és mértékétől függően 1:20 arányig vízzel hígítva vigyük fel Lithofin KUKÜ-t és egyenletesen oszlassuk el. Néhány perc után kefével sikáljuk át és tartsuk nedvesen. A kemény maradékot súroljuk fel, majd a felületet bő vízzel mossuk le. Makacs szennyeződés esetén az eljárást kevésbé hígított anyaggal ismételjük meg. Egyes vastartalmú természetes kövek a rozsda miatt besárgulhatnak, a folt eltüntetéséhez Lithofin MN-Cement és kivirágzás eltávolító használatát javasoljuk. Figyelmeztetés! Ismeretlen eredetű burkolat esetén egy kisebb, nem feltűnő helyen végezzünk próbát a Lithofin KUKÜ-vel. A fugaanyagnak min. 8-10 naposnak kell lennie, így megakadályozható a fugák megrongálódása. A helyiségben található eszközök, pl. lámpák, számítógép, tükör, klímaberendezés a szer, illetve a gőzök által rongálódhatnak, védelmükről gondoskodjunk. Ha a növényeknek a Lithofin KUKÜ-vel való kapcsolatba kerülése elkerülhetetlen, a tisztító munka után jól mossuk le őket. A Lithofin KUKÜ műgyantakötéses fugaanyag, polírozott, mattcsiszolt, savérzékeny felület, vastartalmú természetes kövek tisztítására alkalmatlan. Adagolás: A szennyeződés mértékétől függően kb. 30-50 m2/liter. Tárolás: Száraz és hűvös helyen, felbontatlanul kb. 5 évig felhasználható. Gyermekek elől elzárandó. Biztonság: A Lithofin KUKÜ savakat tartalmaz. Ingerli a bőrt és a szemet. Ha a szembe és a bőrre kerül, azonnal bő vízzel öblítsük ki, illetve le. Ajánlatos védőkesztyűt és szemüveget viselni. A helyiségeket jól szellőztessük ki vagy viseljünk ,,B” vagy ,,E” típusú védőmaszkot. Összetétel: Savak, <5% nem ionos tenzidek, illat- és segédanyagok. |
| Jótállás – szavatosság A törvényes előírások szerint szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségi követelményeit. | Gyártás időpontja: |
| A Szállítói megfelelőségi nyilatkozat a garancia idő végéig érvényes. Minőségi bizonylat kiállítója: Tamás Attila ügyvezető igazgató |