| 2040 Budaörs, Károly király u. 16. Tel.: (23)500-770 Fax: (23)500-771 | TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT |
| --- | --- |
| Készítmény neve: Lithofin MN Auβenreiniger - Kültéri tisztító |
| 1. Gyártó cég neve: Lithofin AG Heinrich-Otto-Straße 42 D-73240 Wendlingen Telefon: +49 (0)7024-94 03 0 | 2. Összetétel: Kémiai jellemző: hipoklorit tartalmú tisztítószer. Veszélyes anyagösszetétel: Nátrium-hipoklorid, Nátrium-karbonát |
| 3. Javasolt felhasználási cél: tisztítószer | 4. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: folyékony Szín: sárgás Illat: állott |
| 5. Lehetséges veszélyek: R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású |
| 6. Elsősegélynyújtási intézkedések: Általános előírások: A szennyeződött, átnedvesedett ruhát azonnal vegyük le. Belégzés esetén: Friss levegőről gondoskodjunk. Bőrre jutáskor: Azonnal mossuk le a bőrfelületet vízzel és szappannal. Szembe jutás esetén: A szemet bő vízzel alaposan mossuk ki és orvossal konzultáljunk. Lenyelés esetén: Ne hánytassuk a sérültet! Bőségesen itassunk vele vizet. Hívjunk orvost. |
| 7. Tűzvédelmi intézkedések: Alkalmas oltószer: Maga a termék nem ég. A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel. Különös veszélyeztetettséget jelent az anyag, vagy maga a készítmény, annak égéstermékei, vagy a keletkező gázok: klór (Cl2) Rendkívüli felszerelés tűzoltás esetén: Levegőkeringéstől független légzésvédő berendezést alkalmazzunk. |
| 8. Intézkedések baleset esetén: Személyre vonatkozó elővigyázati intézkedések: Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Viseljünk egyéni védőruházatot. Környezetvédelmi intézkedések: Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Tisztítási eljárás: A kiömlött anyagot folyadékmegkötő anyaggal (pl. homok, fűrészpor, univerzális kötőanyag) itassuk fel. |
| 9. Kezelés és tárolás: Utalások a biztonságos kezeléshez: Lúgnak ellenálló felszerelést használjunk. Csak jól szellőző helyen alkalmazzuk. Tárolás: A tartályt jól lezárva, hűvös és jól szellőző helyen tároljuk. |
| 10. Minőségbiztonsági adatok: Vízben való oldhatóság: tetszés szerint oldható pH érték szállításkor: kb. 11,5-13,5 Sűrűség: kb. 1,1 g/cm3 Forráspont: >90 °C | 11. Stabilitás és reakciókészség: Kerülendő körülmények: Savakkal való érintkezés esetén klór keletkezik. Kerülendő gázok: Kerüljük az érintkezést a redukálószerekkel. Veszélyes bomlástermékek: klór |
| 12. Szabályozási információk: Címkézésre vonatkozó előírások: A termék az EK-irányelvek szerint került osztályozásra. Megjelölés: Xi Irritatív Nemzeti előírások: Vízveszélyeztetési osztály: 2 VwVwS (17.05.1999) – DE |
| 13. Szállításra vonatkozó előírások: Szárazföldön történő szállítás ADR/RID (GGVSE): Megnevezés: Nem veszélyes áru Tengeri úton történő szállítás IMDG (GGVSee): Megnevezés: Nem veszélyes áru Légi úton történő szállítás: ICAO/IATA-DGR: Megnevezés: Nem veszélyes áru | 14. Egyéb Adatok: R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású |
| HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Leírás: A Lithofin MN Kültéri tisztító egy nagyaktivitású, klórtartalmú speciális tisztítószer, nagy felületek kezelésére Tulajdonságok: A Lithofin MN Kültéri tisztító gyorsan és alaposan oldja az általános, növények és a fák okozta sötét, makacs felületi szennyeződéseket, elszíneződéseket, mint pl. az algák, moszatok, gombák okozta szennyeződéseket, penészt, miközben a burkolatot nem károsítja. A szerzett elszíneződések, pl. kávé, cola, vörösbor, gyümölcsfoltok halványítására is alkalmas. A friss szennyeződések, lerakódásának mértékét hónapokig lecsökkenti. Alkalmazási terület: A Lithofin MN Kültéri tisztítót kültéri használatra javasoljuk természetes kőre, betontermékekre, csempére, fára, sírkőre, szoborra, lépcsőre, teraszra és egyéb burkolatokra, valamint alkalmas a szilikon fugákra lerakódott penész tisztítására is. Alkalmazás: A Lithofin MN Kültéri tisztítót száraz, esőmentes időjárás esetén alkalmazzuk, de a kezelt felületet minimum 4 órán át védjük az esőtől. A Lithofin MN Kültéri tisztítót hígítatlanul, kerti permetezőgép segítségével permetezzük a nem felforrósodott felületre és egy éjszakán át hagyjuk hatni. Másnap víz hozzáadásával, kefével sikáljuk át a kezelt felületet. A felesleges szert a következő esőzés maradéktalanul eltávolítja, vagy a gyorsabb eredmény elérése érdekében vízzel öblítsük le. Nagyon makacs szennyeződés esetén a folyamatot ismételjük meg, míg gyengébb szennyeződésnél elegendő egy 15 perces hatóidő. Megelőzés céljából javasoljuk a Lithofin ALLEX évenkénti alkalmazását. Figyelmeztetés! A Lithofin MN Kültéri tisztító egy kisebb, kevésbé látszó felületen próbáljuk ki. Kerüljük a szer növényekkel, textíliával, fémmel, fával való érintkezését, használat előtt takarjuk le. Alkalmazása +10 (C és +22 (C közötti burkolat hőmérsékletnél javasolt. Adagolás: A szennyeződés mértékétől függően kb. 15 m2-ig/liter. Tárolás: Hűvös és száraz helyen. Gyermekek elől elzárandó. Biztonság: A Lithofin MN Kültéri tisztító ingerli a szemet és a bőrt. Más savakkal, termékekkel nem keverhető, a keletkező gázt ne lélegezzük be. Csak megfelelő szellőztetés mellett használható. Összetétel: Tenzid, nátriumklorid, segédanyagok. |
| Jótállás – szavatosság A törvényes előírások szerint szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségi követelményeit. | Gyártás időpontja: |
| A Szállítói megfelelőségi nyilatkozat a garancia idő végéig érvényes. Minőségi bizonylat kiállítója: Tamás Attila ügyvezető igazgató |